# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# Część I. Informacje ogólne

- Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z 0.0. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

- Forma przetargu: zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000,00 Euro

- Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa sieci cieplnej dla budownictwa wielorodzinnego zasilająca południową część miasta Gniezna na odcinku: K – K1 – K2 – W1; K1 – W2

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe polegające na   wykonaniu sieci cieplnej  wraz z materiałem.

- Do zakresu prac dotyczących niniejszego przetargu należy:

Wykonanie sieci cieplnej  w całości zgodnie z załączonymi projektami budowlano-wykonawczymi z materiałów preizolowanych Wykonawcy wraz z odtworzeniem terenu w tym wykonanie sieci cieplnej preizolowanej na terenach PKP S.A. (również na  terenach zamkniętych) wraz z wykonaniem przecisków w stalowych rurach ochronnych 2xDz610mm.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym                           Dla zobrazowania przebiegu sieci cieplnej dołączono: :

- Projekt budowlano-wykonawczy sieci cieplnej dla budownictwa wielorodzinnego zasilająca południową część miasta Gniezna na odcinku: K – K1 - K2 – W1; K1 – W2 wraz z niezbędnymi rysunkami i  zestawieniami elementów sieci cieplnej preizolowanej,

- Uzgodnienia dotyczące w/wym. zadania,

- Przedmiary robót jako pomocnicze do obliczenia ceny ofertowej.

Komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej w formie papierowej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Zmiany, które należy uwzględnić przy obliczeniu ceny ofertowej:

Nie dotyczy.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2017r.

- Wszelkie roboty montażowe należy wykonać w zgodności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" - zeszyt 4. wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r.

Komplet dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Zamawiający.

Podstawowe wymagania

  - Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do stosowanych materiałów, wykonania robót i

odbiorów technicznych zawarte są w  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

  - Oferowany system preizolowany musi posiadać kserokopie aktualnych aprobat technicznych, które należy załączyć do oferty.

- W ofercie należy określić technologię systemu preizolowanego w jakiej Wykonawca zamierza wykonać przedmiotowe zadanie oraz załączyć katalog w wersji papierowej producenta systemu preizolowanego. W przypadku zmiany systemu w porównaniu do ujętego w projekcie, Wykonawca musi do oferty dołączyć nowy schemat montażowy, zestawienie materiałów uwzględniające specyfikę danej technologii. Nie dopuszcza się zmiany trasy sieci cieplnej. Dodatkowo, w tym przypadku,  do oferty  należy dołączyć wytrzymałościowe obliczenia statyczne sieci cieplnej zgodnie z PN-EN 13941:2009 potwierdzone przez autora projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania w niezależnym instytucie (wybranym przez Zamawiającego) posiadającym akredytacje, każdej dowolnie wybranej partii materiału. W przypadku gdy wynik badania wskazywałby zastosowanie przez Wykonawcę materiału niezgodnego ze SIWZ i STWiOR koszty takiego badania poniesie Wykonawca. W innym przypadku koszt badania ureguluje Zamawiający.

- Wszystkie wyniki badań muszą pochodzić z akredytowanej jednostki badawczej.

Spełnienie w/w wymagań technicznych musi być potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniami oraz innymi dokumentami wymienionymi w SIWZ.

7. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

- Odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji  nr 218/2016 wydanej przez Prezydenta Miasta Gniezna,

- Wykonanie sieci cieplnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami PKP S.A, zgodnie z opinią nr 222/2016 oraz załącznikami do w/w opinii spółek PKP:

- PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych,

- PKP Utrzymanie Sp z.o.o,

- TK Telekom Sp. z o.o.,

- PKP Energetyka S.A.,

Wszystkie czynności związane z wykonaniem sieci cieplnej jak również inwentaryzacją powykonawczą przewodów sieci cieplnej na terenach PKP należą do Wykonawcy robót

- Załatwienie kompleksowo spraw formalnych i technicznych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem wykonania robót w/wym. zadania oraz ich zabezpieczenie na okres wykonania robót,

- Zgłoszenie rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem sieci cieplnej na terenach PKP z odpowiednim wyprzedzeniem wraz ze wszystkimi czynnościami zgodnie z wydaną opinią nr 222/2016 oraz opiniami spółek PKP. W celu wykonania prac budowlano-montażowych sieci cieplnej na w/w terenach niezbędne jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, natomiast po wykonaniu robót protokołu odbiorczego-powykonawczego. Zamawiający dysponuje wzorami protokołów oraz adresami i nr telefonów niezbędnych do zgłoszenia w/w czynności,

- Zabezpieczenie robót budowlano - montażowych na terenach PKP oraz przywrócenie tych terenów po robotach do  stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. W innym przypadku po wystawionej fakturze VAT przez PKP S.A. za czynności odtworzenia Wykonawca zostanie w/w fakturą obciążony,

- za szkody, jakie mogą powstać w stosunku do pracowników PKP S.A i osób trzecich a także za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych i podziemnych na gruncie kolejowym w związku z wykonywaniem prac,

- za zmiany wynikłe w trakcie wykonywania robót w stosunku do pierwotnego projektu sieci cieplnej i kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami wynikającymi z tych zmian,

- Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędnych materiałów pomocniczych, w szczególności piasek i surowce.

- Zapewnienie wytyczenia geodezyjnego trasy ciepłociągu oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na terenach miejskich i PKP. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci cieplnej na terenach PKP S.A. najpóźniej 5 miesięcy po wykonaniu wszystkich prac. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Inwestor obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 5.000,00 zł wynikającymi z umowy Inwestora ze spółką PKP S.A.,

- za koszty naprawy uszkodzeń sieci cieplnej wynikłe z winy PKP S.A. w związku z pracami na w/w terenie gdy Wykonawca nie dopełni obowiązków dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Obowiązek poniesienia kosztów, związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego,

- Obowiązek poniesienia kosztów zajęcia terenów kolejowych oraz nadzoru nad robotami na terenach kolejowych przez przedstawicieli nadzoru PKP S.A.,

- Ochrona i uszanowanie mienia Właścicieli nieruchomości i Zamawiającego na terenie budowy i obszarze przyległym,

- Obowiązek wykonania wszelkich uzgodnień z administratorami oraz właścicielami budynków, sklepów, instytucji, w sprawach ewentualnych utrudnień w czasie wykonywania robót.

- Obowiązek wykonania projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, dotyczy również robót na terenach kolejowych,

- Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – dotyczący całego zamierzenia budowlanego,

- Ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego na placu budowy.

- Odpowiedzialność za wszystkie awarie, uszkodzenia i naprawy z nimi związane w trakcie wykonywania robót budowlanych ponosi Wykonawca robót,

- Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ. i ochrony środowiska oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów,

- Roboty ziemne będą realizowane w centrum miasta Gniezna. Wykonawca zostanie zobowiązany do zorganizowania i poniesienia kosztów nadzoru archeologicznego zgodnie z Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  oraz decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gniezna,

- Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót. Ewentualne odszkodowania z tytułu utrudnień spowodowanych robotami, zapłaci Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości w stosunku do zastosowanych materiałów innych niż powierzone przez Zamawiającego.

- Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz dbanie o porządek i utrzymanie terenu i pomieszczeń w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Organizacją placu budowy i zabezpieczenie jej w niezbędne media..

- Wykonawca na okres trwania robót ubezpieczy budowę a dokument potwierdzający ubezpieczenie przedstawi Zamawiającemu w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Odpady i śmieci w tym ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje lub przekaże uprawnionym podmiotom na własny koszt. Zagospodarowanie lub przekazanie odpadów powstałych w czasie robót musi być zgodne z Ustawą o odpadach.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, niezbędnych atestów, certyfikatów dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz dokumentu gwarancyjnego,

- Przygotowanie i dokonanie przez Wykonawcę odbioru w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z upoważnienia Zamawiającego,

- Wykonawca zleci i zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym, badania zagęszczenia gruntu oraz badania diagnostyczne 100% spoin spawalniczych (metodą radiologiczną lub ultradźwiękową). Koszty badań poniesie Wykonawca.

- Dostawa żwiru.

- Realizacja we własnym zakresie uzgodnień i powiadomień wynikających z wydanej Opinii ZUD w Powiatowym Zarządzie Geodezji i Kartografii oraz ZUD uzgodniony przez służby PKP,

- Przywróci do stanu pierwotnego, instalacje znajdujące się w trasie wykopu oraz odtworzy stan pierwotny wszelkiego rodzaju nawierzchni, po wykonaniu prac montażowych.

- Dokona odbiorów końcowych spisanych z właścicielami terenów (miejskich i terenów PKP), przez które będzie przebiegała realizowana inwestycja.

- Wymagania dotyczące gwarancji. Zamawiający udzieli 60-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe od dnia podpisania protokołu końcowego

- Wykonawca powoła kierownika Budowy który posiada uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego w zakresie instalacji będących przedmiotem zamówienia oraz kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego w zakresie robót drogowych.

Wykonawca przed złożeniem oferty, we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem na którym będzie prowadzone zadanie inwestycyjne.

- Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego

- Zgłoszenie zamiaru budowy.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacją projektową

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru

- Zamawiający zastrzega, że ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, na bieżąco będzie obecny przy badaniach połączeń spawanych, badaniach zagęszczenia gruntu i próbach ciśnieniowych. Wszystkie protokoły z w/w badań należy niezwłocznie przekazywać inspektorowi nadzoru

Część II. Opis sposobu przygotowania ofert

- Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- Nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,

- Akceptują warunki zawarte w SIWZ projekcie umowy i STWiOR,

W przypadku składania ofert przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi spełniać w/w warunki.

- Do oferty należy dołączyć:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Oświadczenie  dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym (załącznik nr 2 do SIWZ),

- Oświadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób (załącznik nr 3 do SIWZ),

- Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ),

- Oświadczenie dotyczące terminu związania z ofertą (załącznik nr 5 do SIWZ),

- Załącznik do umowy ZSZ – sterowanie operacyjne( załącznik nr 6 do SIWZ),

- Kosztorys ofertowy, także w wersji elektronicznej w formacie ath oraz pdf (wszelkie roboty dodatkowe będą wyceniane na podstawie stawek poszczególnych elementów robót zawartych w kosztorysie przedstawionym przez zamawiającego),

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawca odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz. że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, bądź pobrane ze strony internetowej: dla KRS (www.ems.ms.gov.pl; dla CEIDG (www.ceidg.gov.pl),

- Jeżeli zaświadczenie wystawione jest w dacie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wówczas musi zawierać zapis dokonany przez uprawniony organ do wystawienia zaświadczenia, że jest ono aktualne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczająca, że:

- Wykonawca – osoba fizyczna, nie została prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- W przypadku Wykonawcy – osoby prawnej – urzędujący członkowie władz nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

- Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),

- Umowa konsorcjum, jeżeli taka umowa została zawarta przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia, przy czym umowa ta powinna wskazywać lidera,

- Dokument potwierdzający nadanie nr NIP (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),

- Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej,

- Oświadczeni , że Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej, jeżeli taki status posiada,

- Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),

- Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlano-montażowych na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00zł przy czym suma gwarancyjna powinna obejmować jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- Dowód wniesienia wadium,

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające ich uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć referencje dotyczące wykonania co najmniej 3 zrealizowanych przez niego, w ostatnich 5 latach zadań odpowiadających wykonaniu  sieci cieplnej DN300 i powyżej. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą wskazywać wykonanie pracy z należytą starannością.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i upoważnione do jego reprezentowania. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wpisana do właściwego rejestru gospodarczego jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy, musi przedstawić oryginał pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy.

Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego, dotyczy to również dokumentów technicznych.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Przesłanką do zwiększenia wartości zamówienia może być konieczność rozbudowy zadania w wyniku okoliczności niemożliwych do przewidzenia w projekcie technicznym,

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno.

oraz powinna być oznakowana następująco:

Budowa sieci cieplnej dla budownictwa wielorodzinnego zasilająca południową część miasta Gniezna na odcinku: K – K1 – K2 – W1; K1 – W2

Każdy Wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

# Część III. Sposób obliczania ceny oferty

# Ceny należy podawać w złotych polskich,

# Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy, zgodnie ze SIWZ i STWiOR w tym także:

# Koszty wszystkich robót przygotowawczych,

# Koszty organizacji placu budowy i zaplecza,

# Koszty obsługi geodezyjnej,

# Koszty wszystkich uzgodnień wynikających z wydanych opinii ZUD ( również na terenie PKP),

# Koszty robót zabezpieczających, również na terenach PKP

# Koszty wykonania prac przeciskowych i zabezpieczających wykonanie przecisku PKP,

# Koszty uporządkowania placu budowy,

# Koszty utylizacji odpadów,

# Koszty zajęcia pasa drogowego i oznakowania pionowego,

# Koszty zajęcia terenów PKP,

# Koszty projektu organizacji ruchu,

# Koszty nadzoru archeologicznego,

# Koszty ewentualnych odszkodowań.

# Koszty nadzoru przedstawicieli PKP

# Koszty inwentaryzacji powykonawczej,

# Przy obliczaniu ceny ofertowej brutto należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT,

# Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji,

# Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

# Część IV. Wadium

- Ustala się wadium w wysokości: 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca wnosi w następującej formie

- w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, kserokopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem stanowić będzie integralną część oferty natomiast oryginał dokumentu Wykonawca załącza wraz z oferta bez trwałego połączenia z dokumentacją.

- Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia przelewu.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą

- zamawiający unieważni postępowanie.

- Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeśli:

- Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

- Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona.

- Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego wówczas gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.

- Zamawiający, przed upływem terminu związania z ofertą może wystąpić do drugiego Wykonawcy pod względem korzystności z propozycją zawarcia umowy. Wówczas wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego gdy Wykonawca, któremu złożono ofertę:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.

# Część V. Kryterium oceny oferty

Komisja Przetargowa dokona rozpatrzenia każdej z ofert przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

cena ofertowa 100%

W okresie gwarancji Wykonawca zostanie zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia usterek i

awarii.

Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy w ( 4 ust 1.

# Część VI. Tryb udzielania wyjaśnień

    - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

##### Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

- Kierownik Działu Przesyłu Pan Ireneusz Binkowski tel.: (61) 428 45 58, 606 343 004.

- Kierownik Działu Technicznego Pan Andrzej Ratajczak tel.: (61) 428 45 75, 606 343 012.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i będzie ona dla nich wiążąca. Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

# Część VII. Termin oraz miejsce składania ofert i ich otwarcia

Oferty należy składać do dnia 05.05.2017r. do godz. 1300 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z 0.0., ul. Staszica 13.

W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy siedziby Spółki przy ul. Staszica 13 w dniu 05.05.2017 r. o godz. 1315.

# Część VIII. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

# Część IX. Tryb wyboru Wykonawcy i ogłoszenia wyników przetargu

Zamawiający	udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych SIWZ oraz otrzyma najwyższą  ilość punktów.

Zamawiający	powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy

Załączniki do SIWZ:

1) Formularz Ofertowy,

2) Oświadczenie  dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym,

3) Oświadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób,

4) Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy,

5) Oświadczenie dotyczące terminu związania z ofertą,

6) Załącznik do umowy ZSZ – sterowanie operacyjne,

7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

8) Projekt umowy,

9) dokumentacja projektowa + przedmiar robót.