|  |  | Załącznik nr 2 |
| --- | --- | --- |
| Zestawienie elementów sieci preizolowanej - ul. Pałucka, ul. Chrobrego, Św. Wawrzyńca |  |  |
| Zestawienie elementów preizolowanych |  | Materiał do zamówienia |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 88,9 x 3,2/160 mm l=12 m | szt. | 29 |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 76,1x2,9/140 mm l=12 m | szt. | 3 |
| 3 | Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - Ø 48,3 x 2,6/110 mm l=12 m | szt. | 13 |
| 4 | Wcinka na gorąco z odgałęzieniem prostopadłym (komplet montażowy) Ø 139,7x3,6/225 - Ø 48,3x2,6/110 mm | kpl. | 2 |
| 5 | Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 | szt. | 2 |
|  | Ø 48,3x2,6/110 mm - Ø 48,3x2,6/110 mm |  |  |
| 6 | Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 | szt. | 2 |
|  | Ø 139,7x3,6/225mm - Ø 88,9x3,2/160 mm |  |  |
| 7 | Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- Ø 48,3 x 2,6/110 mm (łuk preizolowany 45 stopni) | szt. | 6 |
| 8 | Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- Ø 88,9 x 3,2/160 mm (łuk preizolowany 45 stopni) | szt. | 10 |
| 9 | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 225 mm (komplet montażowy) | kpl. | 4 |
| 10 | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 160 mm (komplet montażowy) | kpl. | 50 |
| 11 | Mufa termokurczliwa usieciowana - Ø 110 mm (komplet montażowy) | kpl. | 44 |
| 12 | Mufa termokurczliwa redukcyjna usieciowana - Ø 160/140 mm (komplet montażowy) | kpl. | 2 |
| 13 | Końcówka termokurczliwa Ø 48,3/110 mm | szt. | 4 |
| 14 | Końcówka termokurczliwa Ø 76,1/140 mm | szt. | 4 |
| 15 | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 48,3x2,6/110 mm | szt. | 8 |
| 16 | Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną Ø 76,1x2,9/140 mm | szt. | 4 |
| 17 | Uziemienia długie | szt. | 6 |
| 18 | Puszka przyłączeniowa | szt. | 6 |
| 19 | Mata Kompensacyjna | szt. | 90 |
| 20 | Taśma ostrzegawcza | m | 850 |